Microinstruction Coding Sheet

| AMUX | 0 = A Latch 1 = MBR | COND | 00 = No Jump 01 = Jump if N=1 10 = Jump if Z=1 11 = Jump always | ALU | 00 = A + B 01 = A and B 10 = A 11 = not A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH | 00 = No Shift 01 = Shift Right 1 Bit 10 = Shift Left 1 Bit 11 = (Not Used) |  | MBR, MAR, RD, WR, ENC | 0 = No 1 = Yes |

|  | AMUX | C O N D | A L U | SH | MBR | MAR | RD | WR | ENC | C | B | A | ADDR | MAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1101 | 0000 | 0001 | 0000 0000 | d := ac; |
| 1 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0010 | 0010 | 0110 | 0000 0000 | sp := sp +1; |
| 2 | 0 | 00 | 01 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | 1010 | 1001 | 0000 0000 | ac := band(a, smask); |
| 3 | 0 | 00 | 11 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011 | 0000 | 1111 | 0000 0000 | b := inv(f); |
| 4 | 0 | 00 | 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0100 | 0100 | 0100 | 0000 0000 | tir := lshift(tir + tir); |
| 5 | 0 | 11 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 0000 | goto 16; |
| 6 | 0 | 01 | 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0100 | 0100 | 0100 | 0001 0110 | tir := lshift(tir + tir); if n then goto 22; |
| 7 | 0 | 10 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 1101 | alu := ac; if z then goto 13; |
| 8 | 0 | 00 | 10 | 00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0000 | 1101 | 0001 | 0000 0000 | mar := d; mbr := ac; wr; |
| 9 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0000 | wr; |
| 10 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 0000 | mar := ac; rd; |
| 11 | 0 | 00 | 10 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 0000 | rd; |
| 12 | 1 | 00 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 0000 | ac := mbr; |
| 13 | 0 | 00 | 10 | 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1011 | 0001 | 0011 | 0000 0000 | b := rshift(ir); mar := ac; rd; |
| 14 | 0 | 01 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1101 | 0111 | 0000 1100 | mbr := d + (-1); if n then goto 12; |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |

Number of bits in each field

NOTE:  Items in each MAL box should be written on the same line to show that they form just one microinstruction.  Because of space limitations on this page, some MAL lines had to be broken in two.